Wyniki badań wody pobranej w dniu 14.03.2017

Miejsce poboru: ASW Dobromierz – woda surowa

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Kategoria jakości wody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 9 | mg/l | A1 |  |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,0 | - | A1 |  |
| 3 | Amonowy jon | < 0,23 | mg/l | A1 |  |
| 4 | Przewodność | 355 | μS/cm | A1 |  |
| 5 | Siarczany | 36 | mg/l | A1 |  |
| 6 | Zawiesina ogólna | < 2,0 | mg/l | A1 |  |
| 7 | Azotany | 30,7 | mg/l | A1 |  |
| 8 | Chlorki | 14,2 | mg/l | A1 |  |
| 9 | ChZT | <10 | mg/l | A1 |  |
| 10 | BZT | < 2 | mg/l | A1 |  |
| 11 | Florki | 0,35 | mg/l | A1 |  |
| 12 | Mangan | <50 | µm/g | A1 |  |
| 13 | Żelazo | <100 | µg/l | A1 |  |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Kategoria jakości wody |  |
| 1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | A1 |  |
| 2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | A1 |  |
| 3 | Clostridium perfringens | 0 | jtk/100ml | A1 |  |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 14.03.2017

Miejsce poboru: Stacja Uzdatniania Wody Świebodzice– ul. Sportowa

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | < 5 | mg/l | ≤ 15 | mg/l |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,0 | - | 6,50-9,50 | - |
| 3 | Amonowy jon | < 0,23 | mg/l | ≤ 0,50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 349 | μS/cm | ≤ 2500 | μS/cm |
| 5 | Glin | 44,6 | µg/l | ≤ 200 | µg/l |
| 6 | Zapach | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 7 | Smak | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 8 | Mętność | 0,77 | NTU | ≤ 1 | NTU |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 3 | Clostridium perfringens | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |