Wyniki badań wody pobranej w dniu 06.06.2017

Miejsce poboru: GROMCAR– ul. Spokojna 2

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 5 | mg/l | ≤ 15 | mg/l |
| 2 | Odczyn (pH) | 8,1 | - | 6,50-9,50 | - |
| 3 | Amonowy jon | < 0,23 | mg/l | ≤ 0,50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 356 | μS/cm | ≤ 2500 | μS/cm |
| 5 | Glin | 34,9 | µg/l | ≤ 200 | µg/l |
| 6 | Zapach | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 7 | Smak | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 8 | Mętność | 0,86 | NTU | ≤ 1 | NTU |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 3 | Clostridium perfringens | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 06.07.2017

Wyniki badań wody pobranej w dniu 06.06.2017 – woda uzdatniona

Miejsce poboru:

SW Pełcznica

58-160 Świebodzice

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 1 | mg/l | ≤ 15 | mg/l |
| 2 | Odczyn (pH) | 7,1 | - | 6,50-9,50 | - |
| 3 | Amonowy jon | < 0,23 | mg/l | ≤ 0,50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 392 | μS/cm | ≤ 2500 | μS/cm |
| 5 | Zapach | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 6 | Smak | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 7 | Mętność | 0,24 | NTU | ≤ 1 | NTU |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 06.07.2017

Wyniki badań wody pobranej w dniu 06.06.2017 – woda surowa

Miejsce poboru:

SW Pełcznica

58-160 Świebodzice

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 1 | mg/l | ≤ 15 | mg/l |
| 2 | Odczyn (pH) | 6,9 | - | 6,50-9,50 | - |
| 3 | Amonowy jon | < 0,23 | mg/l | ≤ 0,50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 377 | μS/cm | ≤ 2500 | μS/cm |
| 5 | Zapach | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 6 | Smak | akceptowalny | - | akceptowalny | - |
| 7 | Mętność | 0,29 | NTU | ≤ 1 | NTU |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 2 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |