Wyniki badań wody pobranej w dniu 06.02.2018

Miejsce poboru: SM ul. Królowej Elżbiety 1

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 5 | mg/l | ≤ 15 | mg/l |
| 2 | Odczyn (pH) | 7,5 | - | 6,50-9,50 | - |
| 3 | Mętność | 0,65 | NTU | ≤1 | NTU |
| 4 | Przewodność | 362 | μS/cm | ≤ 2500 | μS/cm |
| 5 | Glin | 30,9 | µg/l | ≤ 200 | µg/l |
| 6 | Zapach/Liczba progo. zapachu/TON | PN-EN 1622:2006 | - | ≤1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny przez konsumenta |
| 7 | Smak//Liczba progowa smaku/TFN | PN-EN 1622:2006 | - | ≤1 akceptowalny; bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny przez konsumenta |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Liczba kolonii na agarze odżyw. W temp.22³C przy 72h | PN-EN ISO 6222:2004 | jtk/ 1 ml | nw | Bez nieprawidłowych zmian |
| 2 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 3 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 4 | Clostridium perfringens | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 06.02.2018

Miejsce poboru:  – ASW Dobromierz

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 5 | mg/l | ≤ 15 | mg/l |
| 2 | Odczyn (pH) | 7,7 | - | 6,50-9,50 | - |
| 3 | Mętność | 0,74 | mg/l | ≤ 0,50 | mg/l |
| 4 | Przewodność | 375 | μS/cm | ≤ 2500 | μS/cm |
| 5 | Glin | 50,1 | µg/l | ≤ 200 | µg/l |
| 6 | Zapach/Liczba prog. Zapachu/TON | PN-EN 1622:2006 | - | ≤1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | qkceptowalny przez konsumenta |
| 7 | Smak/Liczba progowa smaku/TFN | PN-EN 1622:2006 | - | ≤ 1akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | Akceptowalny przez konsumenta |
| Lp | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Liczba kolonii na agarze odżyw. w temp.22³C przy 72h | PN-EN ISO 6222:2004 | jtk/ 1 ml | nw | Bez nieprawidłowych zmian |
| 2 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 3 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 4 | Clostridium perfringens | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |

Wyniki badań wody pobranej w dniu 06.02.2018

Miejsce poboru: SW Pełcznica

| Lp. | Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwa | 5 | mg/l | ≤ 15 | mg/l |
| 2 | Odczyn (pH) | 7,4 | - | 6,50-9,50 | - |
| 3 | Mętność | 0,20 | NTU | ≤1 | NTU |
| 4 | Przewodność | 392 | μS/cm | ≤ 2500 | μS/cm |
| 5 | Zapach/Liczba progo. zapachu/TON | PN-EN 1622:2006 | - | ≤1 akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny przez konsumenta |
| 6 | Smak//Liczba progowa smaku/TFN | PN-EN 1622:2006 | - | ≤1 akceptowalny; bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny przez konsumenta |
| Lp. | Parametry mikrobiologiczne | Wynik | Jednostka | Dopuszczalne wartości wskaźników | Jednostka |
| 1 | Liczba kolonii na agarze odżyw. W temp.22³C przy 72h | PN-EN ISO 6222:2004 | jtk/ 1 ml | nw | Bez nieprawidłowych zmian |
| 2 | Bakterie grupy coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |
| 3 | Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | 0 | jtk/100ml |